剑阁县2023年生态环境质量报告

一、环境空气质量状况

2023年1月1日至12月31日环境空气质量达标343天，优良率为94%，其中优142天，良201天，轻度污染20天（1月10日、1月12日-14日、1月20-22日、2月1日、2月3-4日、4月16日、4月20日、5月15日、6月10-11日、11月20日、12月27-30日），中度污染2天（1月11日、12月31日），优良天数同比下降4.1个百分点，首要污染物主要为细颗粒物（PM2.5）和臭氧。

2023年全年县城区环境空气质量主要污染物可吸入颗粒物（PM10）浓度为44.8微克/立方米，同比上升5.9%；细颗粒物（PM2.5）浓度为27.1微克/立方米，同比上升3.4%；二氧化硫（SO2）浓度为4.0微克/立方米，同比下降24.5%；二氧化氮(NO2)浓度为19.2微克/立方米，同比上升2.7%；臭氧（第90百分位值）浓度为132.6微克/立方米，同比上升7.8%；一氧化碳（第95百分位值）浓度为0.9毫克/立方米，同比持平。

表1-1  2023年、2022年环境空气质量达标统计表

| 年度 | 一级(优) | 二级(良) | 三级 (轻度污染) | 四级 (中度污染) | 五级 (重度污染) | 六级 (严重污染) | 环境空气质量达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 达标天数(天) | 达标率(%) |
| 2023年 | 142 | 38.9 | 201 | 55.1 | 20 | 5.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 94.0 |
| 2022年 | 161 | 44.1 | 197 | 54 | 7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 98.1 |

表1-2  2023年、2022年环境空气主污染物平均浓度对比变化

| 监测项目 | 平 均 浓 度 值 （μg/m3，注：CO单位为mg/ m3） |
| --- | --- |
|  | 2023年 | 2022年 | 变化幅度（%） |
| 二氧化硫 | 4.0 | 5.3 | 下降24.5 |
| 二氧化氮 | 19.2 | 18.7 | 上升2.7 |
| 一氧化碳(第95百分位值) | 0.9 | 0.9 | 持平 |
| 臭氧(第90百分位值) | 132.6 | 123 | 上升7.8 |
| 细颗粒物(PM2.5) | 27.1 | 26.2 | 上升3.4 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 44.8 | 42.3 | 上升5.9 |

二、水环境质量状况

（一）县城区集中式饮用水源地

剑阁县城区集中式饮用水源地水质监测结果表明：龙王潭饮用水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，2023年水质达标率100%，无超标现象。水质与去年同期相比，无明显变化。

表2-1   2023年、2022年县城集中式饮用水源地监测情况比较

| 所在地 | 水源地断面 名称 | 水源地 类型 | 规定类别 | 水质监测情况 | 主要污染指标 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023年 | 2022年 |  |  |
| 剑阁县 | 龙王潭 饮用水 | 地表水 | Ⅲ | 水质类别 | 水质达标率（%） | 水质类别 | 水质达标率（%） | 无 | 无 |
|  |  |  |  | Ⅲ | 100 | Ⅲ | 100 |  |  |
| 注：1水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。 2地表水饮用水源地水质监测项目为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）、表3的优选项目33项。 3单独评价指标为总氮、粪大肠菌群。 |

（二）地表水环境质量

地表水水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价，监测结果如下：

国控断面：西河铁炉寺断面数据来源于国家采测分离监测结果，按照Ⅱ类标准进行评价，2023年1、2、3、5、7、8、10、11、12月监测结果均为Ⅱ类水质,4、6、9月为Ⅲ类水质。

表2-2   2023年国控断面水质情况统计表

| 河流 | 断面 | 级别 | 规定 类别 | 实测水质类别 | 同期比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023年 | 2022年 |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-12月 | 1-12月 |
| 西 河 | 铁炉寺 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |

省控断面：数据来源于四川省广元生态环境监测中心站，1.嘉陵江金银渡断面1-12月平均水质为Ⅰ类；2.清江河石羊村断面、西河金刚渡口断面1-12月平均水质为Ⅱ类；3.白龙河（白溪浩）花石包断面1-12月平均水质为Ⅲ类。

表2-3    2023年省控断面水质情况统计表

| 河流 | 断面 | 级别 | 规定 类别 | 实测水质类别 | 同期比较 | 超标项目及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023年 | 2022年 |  |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3 月 | 4月 | 5 月 | 6 月 | 7月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-12月 | 1-12月 |  |
| 清江河 | 石羊村 | 省控 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 无 |
| 西 河 | 金刚渡口 | 省控趋势断面 | Ⅲ | / | Ⅱ | / | / | Ⅱ | / | / | Ⅱ | / | / | Ⅱ | / | Ⅱ | Ⅱ | 无 |
| 嘉陵江 | 金银渡 | 省控 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 无 |
| 白龙河 | 花石包 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 无 |

市控断面： 1.清江河大桥村断面1-12月平均水质为Ⅱ类；2.剑公村闻溪河断面1-12月平均水质为Ⅳ类。

表2-4    2023年市控断面水质情况统计表

| 河流 | 断面 | 级别 | 规定 类别 | 实测水质类别 | 同期比较 | 超标项目及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023年 | 2022年 |  |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5 月 | 6月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-12月 | 1-12月 |  |
| 清江河 | 大桥村 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | / | Ⅱ | Ⅱ | / | Ⅱ | Ⅱ | 无 |
| 闻溪河 | 剑公村 | 市控 | Ⅲ | Ⅴ | / | Ⅲ | / | Ⅲ | / | Ⅳ | / | / | Ⅲ | Ⅲ | / | Ⅳ | Ⅳ | 高锰酸盐指数超标0.05倍 |

市级河长制断面：西河伍家河（东宝镇新梁村五组）、沙坝河天子墓断面1-4季度平均水质为Ⅱ类；大窑沟河（铁路桥上游100米）1-4季度平均水质为Ⅲ类。

表2-5    2023年市级河长制断面水质情况统计表

| 河流 | 断面 | 规 定 类 别 | 实测水质类别 | 同期比较 | 超标项目及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023年 | 2022年 |  |
|  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 1-4季度 | 1-4季度 |  |
| 西 河 | 伍家河 | Ⅲ | Ⅱ | / | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 无 |
| 大窑沟河 | 铁路桥上游100米 | Ⅲ | Ⅲ | / | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 无 |
| 沙坝河 | 天子墓 | Ⅲ | Ⅱ | / | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 无 |

三、声环境质量状况

（一）功能区环境质量

广元市剑阁生态环境监测站于2023年对县城区五个功能区噪声进行了监测，监测结果表明：1#宝龙山昼、夜间等效声级符合1类标准、2#怡品景苑昼、夜间等效声级符合2类标准、3#剑门人家公租房昼、夜间等效声级符合3类标准、4#剑阁生态环境局昼、夜间等效声级符合4a类标准、5#沙溪坝火车站昼、夜间等效声级符合4b类标准。统计情况见表3-1。

表3-1   2023年、2022年同期功能区噪声监测结果比较

| 监测点位名称 | 规定功能类别 | 实测类别 | 达标率（%） | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023年 | 2022年 | 2023年 | 2022年 |  |
| 1#宝龙山 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 否 |
| 2#怡品景苑 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 否 |
| 3#剑门人家公租房 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 否 |
| 4#剑阁生态环境局 | 4a | 4a | 4a | 100 | 100 | 否 |
| 5#沙溪坝火车站 | 4b | 4b | 4b | 100 | 100 | 否 |
| 注：1噪声质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 2噪声监测项目为等效连续A声级。 |

（二）城市区域声环境质量

2023年剑阁县55个城市区域环境噪声昼间等效声级为51.4分贝（A），夜间等效声级为44.1分贝（A），均属于较好等级。昼间声环境质量好的点位占41.8%，声环境质量较好的点位占32.7%，声环境质量一般的点位占25.5%。

表3-2  2023年、2022年同期城市区域噪声监测结果比较

| 年度 | 一级(好) | 二级(较好) | 三级(一般) | 四级(较差) | 五级(差) | 全年监测情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间(个) | 比例(%) | 昼间(个) | 比例(%) | 昼间(个) | 比例(%) | 昼间(个) | 比例(%) | 昼间(个) | 比例(%) | 平均值 | 等级 |
| 2023年 | 23 | 41.8 | 18 | 32.7 | 14 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 二级（较好） |
| 2022年 | 21 | 38.2 | 26 | 47.3 | 8 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 二级（较好） |

（三）城市道路交通干线环境质量

2023年剑阁县6个城市道路交通干线噪声环境质量监测按照《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012）表2标准评价，监测结果表明：城市道路交通噪声昼间平均值为66.2dB，夜间等效声级为57.1分贝（A），测量结果均符合一级（好）标准。昼间声环境质量好的点位占83.3%，声环境质量较好的点位占16.7%。

表3-3  2023年、2022年同期城市道路交通干线噪声监测结果比较

| 年度 | 一级(好) | 二级(较好) | 三级(一般) | 四级(较差) | 五级(差) | 全年监测情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间(个) | 比例(%) | 昼间(个) | 比例(%) | 昼间(个) | 比例(%) | 昼间(个) | 比例(%) | 昼间(个) | 比例(%) | 平均值 | 等级 |
| 2023年 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 一级（好） |
| 2022年 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 一级（好） |